Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr 1 Kanal, 24V,  7 T,  Steuereing., Imp., Zyklus., Steckkl., 2 TLE (TR 611 top2 24V)

Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr; Betriebsspannung 12-24 V UC; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Schnittstelle incl. Speicherkarte OBELISK top2; Breite 35 mm; Federsteckklemmen; 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung. Tages- und Wochenprogramm; kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Ferien-, Impuls-, und Zyklusprogramm;   2 Zufallprogramme; Ablauf-Timer; externer Steuereingang; Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO; Schaltungsvorwahl; 84 Speicherpl.; PIN-Codierung; 1 Kanal; 1 Wechsler 16A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TR 611 top2 24V

Bestell-Nr.: 6114100

Einheit: ST

Zubehör:

Programmierset OBELISK top 2, Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD USB- Steckadapter, für Windows 2000/XP/Vista.

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404

7.11.2011

25.2.2011