Reiheneinbau-Jahresschaltuhr 4 Kanal, erweiterbar und RC fähig (TR 644 top2 RC)

4-Kanal-Jahresschaltuhr; RC: Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF- oder GPS-Antenne (bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm); 4 Kanal Erweiterungsmodul (EM 4 top2) und LAN-Modul (EM LAN top2) anschließbar; Betriebsspannung 110-240 V AC Reiheneinbaugehäuse; Breite 72 mm; Jahres- und Astro-Programm; Textorientierte Bedienerführung im Display; 800 Speicherplätze; Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung); OBELISK Speicherkarte im Lieferumfang; 6 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie); Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung; EIN-AUS Schaltzeiten; Impulsprogramm; Zyklusprogramm; Umfangreiche Jahresuhrfunktionen; Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr); Astro-Offset; Astro-Impuls; Schaltungsvorwahl; Dauerschaltung EIN/AUS; Ablauf-Timer; Integrierter Betriebsstundenzähler; 4 externe Taster-/Schaltereingänge (ein Eingang für jeden Kanal), Ferienprogramm; 2 Zufallsprogramme; Displaybeleuchtung (abschaltbar); PIN- Codierung; Nulldurchgangschaltung; DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter; 2 Wechsler 16A/250V~ und 2 Wechsler 10A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TR 644 top2 RC

Bestell-Nr.: 6410300

Einheit: ST

Zubehör:

Antenne top2 RC-GPS für Wandaufbau

Antenne für GPS- Funksignal; max.10 Geräte anschließbar; Zeitsynchronisation und zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm; Gehäuse für Wandmontage oder Mastbefestigung, IP 55; Abmessungen 85 x 118 x 50mm

Bestell-Nr.: 9070610

Antenne top2 RC-DCF für max. 10  top2- Geräte.

Gehäuse für Wandmontage oder Mastbefestigung, IP 55

Bestell-Nr.: 9070410

Programmierset OBELISK top 2, Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD. USB- Steckadapter,

für Windows 2000/XP/Vista.

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404

7.11.2011